Работа силы

и потенциальная энергия материальной точки

во внешнем силовом поле

Определим элемент физической величины «работа» посредством равенства:

(*)

Полная работа силы   на конечном пути между точками  А и В  равна:

Особый случай составляет независимость криволинейного интеграла от формы пути. Как показывается в курсе математического анализа, в этом случае элементарную работу (*) можно представить как полный дифференциал некоторой функции координат:

Тогда

В этом случае силовое поле называется потенциальным, а функция  U – потенциальной энергией материальных точек во внешнем потенциальном силовом поле. Зная можно определить потенциальную энергию:

,

где С  аддитивная произвольная постоянная, значение которой можно выбрать произвольно, например, из начальных условий.

Чтобы силовое поле было потенциальным, необходимо, чтобы

Используя теорему Стокса, получаем:

В силу произвольности и контура, и площадки, охваченной контуром, интеграл равен нулю только в том случае, если подынтегральная функция равна нулю, т.е.

Это означает, что потенциальное поле – без вихревое поле.

Для описания без вихревого поля можно ввести потенциальную функцию, положив

где U –потенциальная энергия материальной точки.

В каждой точке поля вектор  направлен перпендикулярно к линии (поверхности)  постоянной  потенциальной энергии (эквипотенциальной линии, поверхности). Действительно, по определению эквипотенциальной линии (поверхности) можем написать, что

.

Отсюда и следует, что вектор силы перпендикулярен к эквипотенциальной линии в каждой ее точке.

В случае отсутствия зависимости    и  U  от времени , силовое поле является стационарным.

Система взаимодействующих частиц, находящихся во внешнем потенциальном поле, обладает потенциальной энергией:

причем: